Рекомендации по запуску Пилигрима SMD в режиме приема.

1.Проверить монтаж.

2.По питанию поставить диод – лучше Шоттки (защита от переполюсовки – береженного Бог бережет)

3.Включить, проверив потребление (у меня получилось около 100мА).

4.Проверить выходное постоянное напряжение на выходах ОУ DA1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1,  4.2,  5.1  - о быть около половины питания.

5.Рецепт плохой – отверткой пробуем, проходит ли сигнал фона переменного тока через тракт (это лучше делать звуковым генератором)…

6.Подключаем гетеродин, настраиваем его на частоту в 4 раза выше входной.

7.На вход Пилигрима подаем сигнал с генератора и подстраивая вверх –вниз пытаемся принять его.

8.Если не вышло по п.7, отпаиваем конденсаторы со входа и выхода MAX4700.

9.К входу ОУ DA7.1 через конденсатор (0,2-0,5мкФ) присоединяем проводок – (ЩУП).

10.Этот щуп присоединяем по очереди к конденсаторам С13, 14,15,16, пытаясь принять сигнал биений между частотой гетеродина и входной. Если слышим свист (биения) на всех 4-х каналах – смеситель(FST3125) работает нрмально.

11.Тем же способом проверяем сигнал на выходах коммутатора (DD4-DD5- выводы 1,2,4,5). Если сигнал отсутствует – ищем причину и устраняем ее.

12.Тем же способом (с помощью) ЩУПА проверяем прохождение сигнала через ОУ (проверяем на входах и выходах ОУ DA1 – DA2 –входы –ножки 3,5  выходы – ножки 1,7) и аналогично через DA3, DA4, DA5.

13. Далее отпаиваем ЩУП, Включеаем MAX4700, вернув на место конденсаторы С53 и С56 (вход и выход MAX4700), удаляем с платы конденсатор С71 (0.1мкФ) и слушаем входной сигнал.

14.Если все нормально (сигнал проходит), подключаем преселектор или просто антенну ;).